ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

серия SQ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(ПАСПОРТ)

1. Описание и работа

  - Назначение изделия

Электрическая лебедка предназначена для подъема и горизонтального перемещения и груза. Силовой механизм приводится в движение с помощью электродвигателя.

  - Технические характеристики

| Арт. | Г/п, кг (тип) | Канат | V навивки, м/с | Длина каната, м | Ø каната, мм | P двиг., кВт | Масса, кг | Габариты, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1140255 | 250(220В) | + | 0,08 | 8 | 4,8 | 1,2 | 7 | 380х320х250 |
| 1140256 | 250(220В, пульт) | + | 0,08 | 8 | 4,8 | 1,2 | 7 | 380х320х250 |
| 1140455 | 450(220В) | + | 0,08 | 4,6 | 5,8 | 1,2 | 7 | 380х320х250 |
| 1140456 | 450(220В, пульт) | + | 0,08 | 4,6 | 5,8 | 1,2 | 7 | 380х320х250 |
| 1140457 | 450(24В)* | + | 0,08 | 4,6 | 5,8 | 0,72 | 8 | 395х315х275 |

Дата продажи:                                    МП:                            Кол-во:           шт

2. Устройство и принцип работы

Конструкция лебедки состоит из электродвигателя, редуктора, тормоза, канатного барабана, стального грузового каната, крюковой подвески и пусковой аппаратуры. Силовой механизм приводится в движение с помощью электродвигателя. Контроль работы осуществляется посредством пульта управления.

3. Подготовка к работе и порядок работы

Все грузоподъемные механизмы до пуска в работу должны подвергаться полному техническому освидетельствованию, включающему осмотр, статические испытания грузом, на 25% превышающим их номинальную грузоподъемность, и динамические испытания грузом, на 10% превышающим номинальную грузоподъемность.

Для начала работы устройство необходимо распаковать и зафиксировать его грузовой крюк на неподвижном прочном креплении. После этого нужно подключить лебедку к сети электропитания и испытать работу с грузом. Если механизм функционирует нормально, то можно продолжать работу.

4. Меры предосторожности

- Не оставляйте работающую лебедку без присмотра.

- Необходимо регулярно производить смазку каната и крюковой подвески.

- Перед подъемом груза необходимо испытать лебедку. Если она не может поднять груз, прекратите работу.

- Не разбирайте устройство, если оно работает или подключено к электросети.

- Запрещено вносить изменения в конструкцию устройства.

- Не используйте механизм во время дождя или грозы. Не стойте под нагруженной лебедкой.

- Запрещается перемещать груз массой, превышающей номинальную грузоподъемность механизма.

- Оставляйте как минимум три оборота каната на барабане.

- Запрещается работа с оттянутым в сторону канатом.

- Внимание: двигатель лебедки не оснащен термопредохранителем от перегрузки, поэтому, если она эксплуатировалась до 30 минут непрерывно, то дайте электродвигателю остыть (не менее 10 минут).

- Запрещается использовать механизм для подъема людей.

- Запрещается выравнивание груза и поправка грузозахватных приспособлений под нагрузкой.

- Периодически проверяйте состояние стального троса. Проверяйте надежность всех креплений.

- Для обеспечения безопасности работы устройства в его линии электропередачи должен быть установлен дополнительный автоматический выключатель, соответствующий мощности двигателя.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Гарантийный срок устанавливается 6 месяцев со дня продажи конечному потребителю, но не более 12 месяцев со дня изготовления.

5.2. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а также являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта.

5.3. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

5.4. Срок консервации 3 года.